Denizli Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü Kanalizasyona Deşarj Limitleri*

| SIRA NO | PARAMETRE | BİRİM | MİKTAR |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kimyasal Oksijen İhtiyacı (KOI) | mg/L | 1.500 |
| 2 | Biyokimyasal Oksijen İhtiyacı (BOI5) | mg/L | 350 |
| 3 | Askıda Katı Madde (AKM) | mg/L | 320 |
| 4 | Yağ ve Gres | mg/L | 60 |
| 5 | Toplam Fosfor | mg/L | 12 |
| 6 | Toplam Krom | mg/L | 5 |
| 7 | Krom (Cr+6) | mg/L | 2 |
| 8 | Kurşun (Pb) | mg/L | 3 |
| 9 | Toplam Siyanür (CN-) | mg/L | 2 |
| 10 | Kadmiyum (Cd) | mg/L | 0,5 |
| 11 | Demir (Fe) | mg/L | 20 |
| 12 | Florür (F-) | mg/L | 30 |
| 13 | Bakır (Cu) | mg/L | 15 |
| 14 | Çinko (Zn) | mg/L | 10 |
| 15 | Civa (Hg) | mg/L | 0,10 |
| 16 | Sülfat (SO4) | mg/L | 2.500 |
| 17 | Sülfit (SO-3) | mg/L | 25 |
| 18 | Sülfür (S-2) | mg/L | 22 |
| 19 | Adsorplanabilir Organik Halojenler (AOX) | mg/L | 12 |
| 20 | Toplam Azot | mg/L | 50 |
| 21 | Balık Biyodeneyi ( ZSF) | --- | --- |
| 22 | Sıcaklık | 0C | 40 |
| 23 | pH** | --- | 8,5-10,5 |

*: Deşarj Limitleri ± %20~25 tolere edilebilir.

**: 2872 sayılı Çevre Kanunu’na bağlı Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği deşarj standartlarına göre pH değeri 6 – 9 arası istenmektedir. Ancak yukarıda tabloda verilen pH değeri (8,5-10,5) ilk arıtma tesisi tasarımında kullanılan değerdir. Bu parametre değeri için minimum pH değeri 6 maksimum pH değeri 11 olması durumunda kanalizasyon şebekesinin işletilmesinde herhangi bir sorun teşkil etmeyeceğinden Bölge Müdürlüğümüzce pH=6,0~11 kabul edilebilir sınırları içerisindedir.

NOT: 12.05.2023 tarih ve 32188 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”ten sonra, Denizli Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü Merkezi Atıksu Arıtma Tesisi Tasarım Değerleri (Firmaların Kanalizasyona Deşarj Limitleri), Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğümüzce revize edilmiştir.